Система синхронизации механизма передвижения крана

Техническое описание

Выпуск : r1

Дата выпуска: 08.11.2006

# Программное обеспечение

Программное обеспечение системы синхронизации механизма передвижения крана содержит два важнейших принципа:

- Контроль расстояния (центральная направляющая) 

Основной целью управления является движения крана на одинаковом расстоянии до головок рельсов с обеих сторон, то есть по центру между рельсами. Это удовлетворяет первому требованию – предотвратить контракт реборд крановых колес и рельсов. На практике следует ожидать, что расстояние между рельсами не одинаково на всей длине пути. Часто степень искривления рельсов бывает разной, а также может меняться в результате внешних факторов (например, температуры). Поэтому система контроля расстояния должна постоянно вычислять идеальную линию движения на основании измеренных расстояний.

- Контроль перекоса (угловая направляющая)

Распределение общей массы на приводы перемещения обеих сторон крана в большинстве случаев неравномерно. Это означает, что во время перемещения кран получает угловое смещение (перекос). Измеряя перекос, система контроля перекоса должна вести мост крана ориентированным перпендикулярно крановым рельсам. Контроль перекоса к тому же получает соответствующие данные от системы контроля расстояния, чтобы следовать по оптимальной линии.

Функционирование электронных реборд зависит от правильности сигналов от датчиков расстояния, поэтому монтаж должен проводиться с повышенной тщательностью. И для механической установки, и для электропроводки особое внимание должно уделяться положениям по электромагнитной совместимости (EMC Regulations).

Метод управления и датчики можно контролировать по дисплею силовой панели. Значения, измеренные каждым датчиком, представляются цифрами и графическим изображением.
Можно посмотреть входные и выходные электрические сигналы регулируемых приводов.

Управление может быть дезактивировано при нарушении, в этом случае оба привода работают условно с одинаковыми опорными значениями.
Для этого режим работы на дисплее при F3 должен быть изменен

с:	“Tracking control 4 x VM” (“Регулировка положения 4 x VM”)

на:	“Manual operation both drives from master controller” (Ручное управление обоими приводами от главного контроллера).

Клавиши “Up” (“Вверх”) и “Down” (“Вниз”) (справа от дисплея) могут использоваться для смены заданного режима, а клавиша “Right” (“Вправо”) (справа от дисплея) активизирует заданный режим.

Функция настроек (F2) силовой панели (Setup) может быть использована для определения различных параметров управления и движения. Эти значения устанавливаются во время пуска в эксплуатацию и защищаются паролем.
С главного экрана клавишей F2 осуществляется переход к странице доступа к настройкам (Setup).
Здесь вводится пароль (000291) и активизируется ключ “CR”
Затем вы попадаете на страницу настроек (Setup). Вы можете переходить по значениям, используя курсор справа от дисплея.
Значение на темном поле может вводиться с помощью клавиш с цифрами и должно подтверждаться клавишей “CR”.
Клавиша F4 возвращает вас на главный экран.

Установки (SETUP) системы синхронизации механизма передвижения крана

| Дата: |  |  |  | Установленная сборка PP41: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупатель |  |  |  | A1.1 | A1.2 | A1.3 | A1.4 | A1.5 | A1.6 |
|  |  |  | Стандартные: | IF361 | AI774 | AO352 | DI138 | NC161 | NC161 |
| Кем установлено: |  |  | В наличии: |  | AI774 | AO352 | DI138 |  |  |
| Проект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Параметры

| No. | Диапазон значений | Заданное значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 ... 10000 | 300 | Уровень скорости 1 (Внутри скорость представляется в диапазоне от 0 ... 10000, который состветствует 0 ... 50 Гц. Из заданного значения делением на 200 получается скорость в Гц) |
| 2 | 100 ... 10000 | 1500 | Уровень скорости 2 |
| 3 | 100 ... 10000 | 5000 | Уровень скорости 3 |
| 4 | 100 ... 10000 | 10000 | Уровень скорости 4 |
| 5 | 100 ... 5000 | 300 | Допредельная скорость |
| 6 | 60 ... 120 | 66 | Значение ускорения (Единица измерения 0.1 Гц/с) |
| 7 | 50 ... 150 | 80 | Значение замедления (Единица измерения 0.1 Гц/с) |
| 8 | 1 ... 5 | 4 | Общий коэффициент усиления системы управления (определяет динамическую характеристику приводов перемещения) |
| 9 | 100 ... 1 | 24 | Обратный коэффициент усиления системы контроля перекоса (определяет динамическую характеристику корректирования при перекошенном положении, большие значения снижают влияние управления.) |
| 10 | 100 ... 1 | 4 | Обратный коэффициент усиления системы контроля расстояния (определяет динамическую характеристику корректирования разных расстояний моста до левого и правого подкранового рельса, большие значения снижают влияние управления.) |
| 11a | 0 / 1 | 1 | Расположение датчиков – на левом (a, b) подкрановом рельсе (0 = внутренний, 1 = внешний) |
| 11b | 0 / 1 | 1 | Расположение датчиков – на правом (c, d) подкрановом рельсе (0 = внутренний, 1 = внешний) |
| 12a | 20 … 250 | 30 | Минимальный предел измерений датчиков расстояния (мм) |
| 12b | 20 … 250 | 250 | Максимальный предел измерений датчиков расстояния (мм) |
| 13 | 0 / 1 | 0 | Сигнал “Electricity OK” (“Готовность эл. части”) задан постоянно (при “1” электрический ввод “Electricity OK” задан постоянно на высокий уровень (High)) |
| 14a 14b 15a 15b | Мин. предел измер. или примерное среднее пределов измерения | 30 | Значения замещения для датчиков расстояний (Если датчик вышел из строя, значение замещения может быть введено для него, чтобы аварийный режим сделать возможным с контролем расстояния. минимальный предел измерений не равен значению замещения) |
| 18 | 0 / 1 | 1 | Ввод опорного значения, или аналоговое (=0) или 4-0-4 главного контроллера (=1) |

## Аппаратная часть (Hardware)

| Номер заказа | Краткое описание | Внешний вид |
| --- | --- | --- |
| 4P3040.00-490 1) | Силовая панель PP41, 5.7 дюймов QVGA черно-белый LCD, 8 прогр. клавиш и 34 функ. клавиши, системно совместимый центральный блок 2003, 700 KB SRAM, 1.4 MB Flash PROM, 1 PCMCIA разъём, 1 RS232 интерфейс, 1 CAN интерфейс: изолир., сет.-совместимый, 6 разъёмов для переходного модуля, 10 цифровых входов 24 VDC, 8 цифровых выходов 24 VDC, 0.4 A, степень защиты IP65 (спереди), 205 x 220 мм (B x H), 24 VDC, клеммник TB712 заказывается отдельно! |  |
|  | Принадлежности: |  |
| 0AC201.9 | 5 литиевых батарей, 3 В/ 950 мА/ч, ячейки |  |
| 7TB712.9 | Клеммник на 12 клемм с винтовым креплением |  |

1) Все детали и сменные зажимы, необходимые для сборки силовой панели, включены
    в поставку силовых панелей.
   Запасная аккумуляторная батарея и клеммник на 4  клеммы включены.
    Два клеммника на 12 клемм должны быть заказаны отдельно.

### Технические данные

| Обозначение | PP41 |
| --- | --- |
| Компоненты процессора |  |
| Дополнительный I/O (ввод/вывод) процессор | приводит обработку сигналов ввода/вывода |
| Длительность цикла управления (среднее значение около 70% обработка битов и 30% обработка аналоговых данных) | 0.4 мкс |
| Стандартная структура хранения данных User RAM System PROM User PROM | 700 KB SRAM 600 KB Flash PROM 1.4 MB Flash PROM |
| Данные аккумулятора Аккумуляторная батарея Ток батареи нормальный максимальный | Литиевая батарея 3 В/950 мА/ч 10 мкA 200 мкA |
| Защита аппаратной части | ЕСТЬ |
| Защита напряжения | внутреннее питание проверяется на перенапряжение пониженное напряжение |
| Периферийное оборудование |  |
| Часы реального времени Точность | не сбрасываются при электрических неисправностях 1 с |
| Индикатор состояния | Светодиоды |
| Системная шина для расширения | Модуль расширения EX101 один разъем для съемного интерфейса B&R SYSTEM 2005 |
| Разъемы для переходного модуля B&R SYSTEM 2003 подходящие для TPU подходящие для последовательной асинхронной связи подходящие для связи по протоколу CAN | 6 3 3 1 |
| PCMCIA интерфейс Стандарт Высота карты Тип карты Емкость запоминающего устройства SRAM Flash PROM | 1 JEIDA V 4.0 или PCMCIA выпуск стандарта 2.0 макс. 3 мм Карты памяти макс. 4 Мб макс. 4 Мб |
| Стандартные интерфейсы связи |
| Пользовательский интерфейс IF1 Электрическая изоляция Конструкция макс. дальность макс. значение (бод) | RS232 НЕТ 9-контактный DSUB разъем 15 м/19200 бод 115.2 кбод |
| Пользовательский интерфейс IF2 Электрическая изоляция Design макс. дальность макс. значение (бод) | CAN ЕСТЬ 9- контактный DSUB разъем 1000 м 500 кбод |
| Цифровые входы |  |
| Количество входов | 10 |
| Входы с дополнительными функциями (TPU) | 4 |
| Электропроводка | Скрытая |
| Входное напряжение минимальное номинальное максимальное | 18 В постоянное 24 В постоянное 30 В постоянное |
| Входной ток при номинальном напряжении | примерно 4 мА |
| Пороги переключения НИЖНИЙ ВЕРХНИЙ | <5 В >15 В |
| Задержка ввода | макс. 1 мс |
| Электрическая изоляция Вход - RPS Вход - выход | ЕСТЬ НЕТ |
| Цифровые выходы |  |
| Номер/тип Транзистор Безпотенциальный контакт | 8 1 |
| Напряжение переключения минимальное номинальное максимальное | 18 В постоянное 24 В постоянное 30 В постоянное |
| Непрерывный ток, каждого Выхода Модуля | макс. 0.4 A макс. 3.2 A |
| Ток утечки при отключенном состоянии | 12 мкA |
| Защита от перегрузки | ЕСТЬ |
| Включение после отключения вследствие перегрузки | самоактивация за секунды (зависит от температуры панели) |
| Ток короткого замыкания | Типовое значение 4 A |
| Автомат защиты выключатель, внутренний | ЕСТЬ |
| Тормозное напряжение после выключения питания индуктивных нагрузок | 47 В |
| Задержка переключения log. 0 - log. 1 log. 1 - log. 0 | макс. 450 мкс макс. 450 мкс |
| Электрическая изоляция Выход - RPS Выход - вход | ЕСТЬ НЕТ |
| HMI |  |
| Тип дисплея | LCD B&W (Жидкокристаллический монохромный) |
| Разрешение | QVGA (320 x 240 точек) |
| Диагональ дисплея | 5.7" (145 мм) |
| Фоновый свет Яркость Срок службы 1) 2) | 150 кд/м² 20000 ч |
| Клавиатура Функциональные клавиши Системные клавиши | Пленочная клавиатура с 42 клавишами 15, со светодиодом, полем для маркировки 27 (цифровой блок, курсор, клавиши управления) |
| Передняя сторона | Многослойная пленка с гнездами для клавиш |
| Степень защиты в соответствии с EN 60529 | IP65 (Передняя сторона) |
| Электропитание |  |
| Входное напряжение минимальное номинальное максимальное | 18 В постоянное 24 В постоянное 30 В постоянное |
| Потребляемая мощность | макс. 20 Вт |
| Выходная характеристика для переходного модуля и PCMCIA интерфейса | 11 Вт |
| Условия работы |  |
| Температура окружающей среды при работе 3) | 0 до 50°C |
| Влажность при работе | 10 до 90% (без конденсата) |
| Условия хранения |  |
| Температура хранения | -20 до 60°C |
| Влажность хранения | 5 до 95% (без конденсата) |
| Механические характеристики |
| Масса | примерно 1.95 кг |
| Размеры Ширина Высота Глубина | 205 мм 220 мм 110.4 мм |

1) При температура окружающей среды 25°C.
2) Снижение яркости на 50%.
3) Зависит от установки.

### Аналоговый выходной модуль

| Номер заказа | Краткое описание | Внешний вид |
| --- | --- | --- |
| 7AO352.70 | 2003 аналоговый выходной модуль, 2 выхода, +/- 10 В или 0-20 мA, 12 бит, переходный модуль, клеммник TB712 заказывается отдельно! |  |
| 7TB712.9 | Клеммник на 12 клемм с винтовым креплением |  |
| 7TB712.91 | Клеммник на 12 клемм с соединителем с пружинными зажимами |  |
| 7TB712:90-02 | Клеммник на 12 клемм с винтовым креплением на 20 шт. |  |
| 7TB712:91-02 | Клеммник на 12 клемм с соединителем с пружинными зажимами на 20 шт. |  |
| Клеммник не включен в поставку |  |

### Технические данные

| Обозначение | AO352 |
| --- | --- |
| Общая информация |
| C-UL-US-listed | ЕСТЬ |
| Разъем | AF101 переходный модуль, CP интерфейс, интерфейс силовой панели |
| Статические характеристики |
| Тип модуля | B&R 2003 переходный модуль |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал Ток Напряжение | регулируется для каждого канала посредством выключателя 0-20 мА ±10 В |
| Цифровое разрешение преобразователя | 12 бит |
| Проверка короткого замыкания | ЕСТЬ |
| Потребляемая мощность | макс. 1.2 В |
| Выходной ток |
| Нагрузка | макс. 400 Ом |
| Значение последнего значащего бита (LSB) (рассчитано из 12 бит) | 5.16 мкA ±2.4%/LSB |
| Выходное напряжение |
| Нагрузка | макс. 10 мA |
| Значение последнего значащего бита (LSB) (рассчитано из 12 бит) | 5.15 мВ ±0.8 %/LSB |
| Рабочие характеристики |
| Электрическая изоляция Выход - RPS Выход - вход | НЕТ НЕТ |
| Механические характеристики |
| Размеры | B&R 2003 переходный модуль |

### Соединения

|  | Клемма Назначение 1 Выход 1 2 Земля 3 Экран 4 Выход 2 5 Земля 6 Экран 7 Свободная 8 Свободная 9 Свободная 10 Свободная 11 Свободная 12 Свободная |
| --- | --- |

### Цифровой входной модуль

| Номер заказа | Краткое описание | Внешний вид |
| --- | --- | --- |
| 7DI138.70 | 2003 цифровой входной модуль, 10 входов 24 VDC, sink, 2 входа для счётчик событий, входная частота 20 кГц, переходный модуль, клеммник TB712 заказывается отдельно! |  |
| 7TB712.9 | Клеммник на 12 клемм с винтовым креплением |  |
| 7TB712.91 | Клеммник на 12 клемм с соединителем с пружинными зажимами |  |
| 7TB712:90-02 | Клеммник на 12 клемм с винтовым креплением на 20 шт. |  |
| 7TB712:91-02 | Клеммник на 12 клемм с соединителем с пружинными зажимами на 20 шт. |  |

### Технические данные

| Обозначение | DI138 |
| --- | --- |
| Общая информация |
| C-UL-US-listed | в готовности |
| Тип модуля | B&R 2003 переходный модуль |
| Разъем | AF101 переходный модуль, CP интерфейс, интерфейс силовой панели |
| Потребляемая мощность | Макс. 0.4 В |
| Входы |
| Количество входов | 10 |
| Тип | IEC1131 - Type 1 |
| Входное напряжение минимальное номинальное максимальное | 18 В постоянное 24 В постоянное 30 В постоянное |
| Пороги переключения НИЖНИЙ ВЕРХНИЙ | <5 В >15 В |
| Входной ток Входы 5 и 6 Другие входы | 8 мA @ 24 В постоянное 5 мA @ 24 В постоянное |
| Входная задержка Входы 5 и 6 Другие входы | макс. 3 мкс макс. 1.3 мкс |
| Электрическая изоляция | Вход – RPS |
| Счетчик событий |
| Форма сигнала | Прямоугольный импульс |
| Входная частота | 20 кГц |
| Частота счетчика | 40 кГц |
| Интенсивность счетчика | 16 бит |
| Входы Вход 5 Вход 6 | Счетчик 1 Счетчик 2 |
| Механические характеристики |
| Размеры | B&R 2003 переходный модуль |

### Аналоговый входной модуль

| Номер заказа | Краткое описание | Внешний вид |
| --- | --- | --- |
| 7AI774.70 | 2003 аналоговый входной модуль, 4 выхода, 0-20 мА, 12 бит, переходный модуль, order TB712 клеммник TB712 заказывается отдельно! |  |
| 7TB712.9 | Клеммник на 12 клемм с винтовым креплением |  |
| 7TB712.91 | Клеммник на 12 клемм с соединителем с пружинными зажимами |  |
| 7TB712:90-02 | Клеммник на 12 клемм с винтовым креплением на 20 шт. |  |
| 7TB712:91-02 | Клеммник на 12 клемм с соединителем с пружинными зажимами на 20 шт. |  |
| Клеммник не включен в поставку. |  |

### Технические данные

| Обозначение | AI774 |
| --- | --- |
| Общая информация |
| C-UL-US-listed | ЕСТЬ |
| Разъем | AF101 переходный модуль, CP интерфейс, интерфейс силовой панели |
| Статические характеристики |
| Тип модуля | B&R 2003 переходный модуль |
| Количество входов | 4 дифференциальных входа |
| Входной сигнал | 0-20 мA (также ±20 мA) |
| Цифровое разрешение преобразователя | 12 бит |
| Сопротивление дифференциального входа (нагрузка) | 130-200 Ом |
| Потребляемая мощность | макс. 0.4 В |
| Рабочие характеристики |
| Электрическая изоляция Вход - RPS Вход - вход | НЕТ НЕТ |
| Механические характеристики |
| Размеры | B&R 2003 переходный модуль |

### Соединения

|  | Клемма Назначение 1 + Дифференциальный вход 1 2 - Дифференциальный вход 1 3 Экран 4 + Дифференциальный вход 2 5 - Дифференциальный вход 2 6 Экран 7 + Дифференциальный вход 3 8 - Дифференциальный вход 3 9 Экран 10 + Дифференциальный вход 4 11 - Дифференциальный вход 4 12 Экран |
| --- | --- |